## Slide 1: Совершенствование методики оценки безопасности проезда по мостовым сооружениям
Рубежанский Андрей Валерьевич
Первый заместитель генерального директора –
исполнительный директор ООО «Автодор-Инжиниринг»

## Slide 2: ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
90 000
ДОРОГИ
4 986
2 341
МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПИКОВАЯ СУТОЧНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
км
шт
авт / сут

## Slide 3: ДТП ПО ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ
Chart: 
| Нарушение правил ПДД | Неудовлетворительное состояния дорог и улиц | Нарушение ПДД пешеходами | Техническая неисправность автотранспортных средств
Причины ДТП | 88 | 29.9 | 9.4 | 3.9
«Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации в 2023 году». Информационно-аналитический обзор.
– М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2024
ПРИЧИНЫ ДТП
НА ДОРОГАХ РФ

## Slide 4: ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА ПРОЕЗДА ПО ДОРОГАМ И МОСТОВЫМ СООРУЖЕНИЯМ
ровность покрытия дороги (с мостовыми сооружениями)
отношение величины суммарного перемещения неподрессоренной массы (колеса) относительно подрессоренной (кузова автомобиля) к длине участка дороги (как правило, отрезки протяженностью 100 метров)
показатель по безопасности мостового сооружения
определяется максимальной безопасной скоростью легкового автомобиля в зависимости от состояния элементов мостового полотна, водоотвода и углов перелома продольного профиля пролётных строений
IRI
Кб

## Slide 5: ЗАВИСИМОСТЬ РИСКА ДТП от IRI
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Значения Y | 0.2657 | 0.299 | 0.3245 | 0.3422 | 0.3521 | 0.3542 | 0.3485 | 0.335 | 0.3137 | 0.2846 | 0.2477 | 0.203 | 0.1505
Столбец1 | 0.1356 | 0.2203 | 0.2842 | 0.3273 | 0.3496 | 0.3511 | 0.3318 | 0.2917 | 0.2308 | 0.1491 | 0.0466 | -0.0767 | -0.2208
Столбец2 | 0.0896 | 0.1658 | 0.2216 | 0.257 | 0.272 | 0.2666 | 0.2408 | 0.1946 | 0.128 | 0.041 | -0.0664 | -0.1942 | -0.3424
«Обоснование требований к ровности дорожных покрытий с учётом обеспечения безопасности движения». – В.В. Чванов, Д.А. Стрижевский // «Дороги и мосты». - 2(24). 2010
IRI, м/км

## Slide 6: ОТСУТСТВУЕТ ВЗАИМНАЯ УВЯЗКА КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ И МОСТОВ: нормативная документация
Оценка состояния мостового сооружения Коб
Показатель безопасности Кб
Показатель грузоподъёмности Кг
Показатель долговечности Кд
Коэффициент снижения
расчётной скорости
Kv = [V] / Vp
Параметр дефектности по безопасности Вб
Качественные условия соответствия сооружения по безопасности
Другие дефекты с оценками Б1…Б4
Дефекты по углам перелома
Дефекты и повреждения
Неровности покрытия проезжей части
измерения БЕЗ выхода на проезжую часть
Амплитудно-частотные характеристики пролётного строения
Жёсткость пролётного строения
Оценка ровности на мостовом сооружении IRI
Дефекты габарита проезжей части
1
2
4
3
1
МОСТЫ
ДОРОГИ

## Slide 7: ОТСУТСТВУЕТ ВЗАИМНАЯ УВЯЗКА КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ И МОСТОВ: теория и практика
Chart: 
| 0.8 | 0.85000000000000009 | 0.9 | 0.95 | 1.1499999999999999 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.65 | 1.7999999999999998 | 1.9 | 1.95 | 1.95 | 1.9500000000000002 | 2 | 2.0499999999999998 | 2.1 | 2.1500000000000004 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.2999999999999998 | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5499999999999998
Показатель безопасности | 3.7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.4 | 2.6 | 5 | 3.7 | 3.3 | 5 | 4.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3 | 2.7
Граница Кб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Граница IRI | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5
IRI, м/км
Показатель безопасности Кб, баллы

## Slide 8: ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальные измерения IRI с проездом по одиночным искусственным неровностям ОИН не менее 5 заездов на 1 тип ОИН:
  дорога: ОИН из разного количества поперечно уложенных досок разной высоты
  мост: то же, что и дорога
  мост: то же с добавлением динамического воздействия от автосамосвала 40 тонн, проезжающего параллельно дорожной лаборатории
  дорога: ОИН из листов фанеры, моделирующих различный угол перелома продольного профиля на мосту
Статистическая обработка результатов с расчётом параметров вероятностных распределений
Составление уравнение зависимости IRI от высоты, ширины и количества ОИН
Расчёт Кб для всех случаев ОИН с составлением зависимости Кб = f(IRI)
Разработка математической модели для расчёта проектных значений Кб и IRI
Внесение дополнений в СТО АВТОДОР в части обработки результатов диагностики

## Slide 9: СХЕМА К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА IRI

## Slide 10: ДИАГРАММЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Chart: ВЫСОТА ПРЕПЯТСТВИЯ, ММ
| 0 | 11 | 20 | 31
IRI0,95 м/км | 1.4962 | 1.6067 | 1.6631 | 1.7689
Chart: КОЛИЧЕСТВО ПРЕПЯТСТВИЙ, ШТ
| 0 | 1 | 2 | 3
IRI0,95 м/км | 1.4962 | 1.6631 | 1.7797 | 1.8841
ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ НЕРОВНОСТЕЙ НА IRI
ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА НЕРОВНОСТЕЙ НА IRI

## Slide 11: ДИАГРАММЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экстраполяционный максимум IRI предположительно соответствует ½ длины колесной базы лаборатории
ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ОДИНОЧНОЙ НЕРОВНОСТИ НА IRI
Chart: ДЛИНА ЕДИНИЧНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ , ММ
| 0 | 200 | 760 | 1520 | 3040 | 4560
IRI0,95 м/км | 1.4962 | 1.663 | 2.1695 | 2.0022 | 2.0682 | 2.0352
Колесная база Форд Транзит 3080 мм
Увеличение длины препятствия
Уменьшение и стабилизация IRI при L препятствия > ½ L базы

## Slide 12: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
Сформулирована проблема, поставлены цели и задачи исследований
2022
Экспериментальные исследования с проездами по ОИН по участкам дорог и по мостам
2023
То же + с моделированием углов перелома
2024
Статистическая обработка с составлением уравнений
Разработка математической модели для расчёта проектных значений Кб и IRI
Внесение дополнений в СТО АВТОДОР в части обработки результатов диагностики
2025
Разработка методики расчёта проектных значений Кб и IRI

## Slide 13: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!