## Slide 1
ЦИФРОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ
ИДЕНТИФИКАТОР
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Лагуткин Сергей Анатольевич
Директор по телематическим системам
ООО «НПП «ИТЭЛМА»»

## Slide 2
Создание инфраструктуры
ГК «АВТОДОР»
Нормативное
регулирование
Эксплуатация инфраструктуры
Оператор системы
ООО «АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»
Координация
проекта
ООО «НПП «ИТЭЛМА»
Техническая реализация бортового оборудования
и ПО транспортного средства блока
Автопроизводитель
АО «АВТОВАЗ»
«Группа ГАЗ»
ПАО «КАМАЗ»
АО «КАМА» (торговая марка «Атом»)
Китайские производители
Другие автопроизводители
Монтаж оборудования
в транспортное средство на конвейере
Цифровой радиоэлектронный идентификатор транспортного средства
Программно-аппаратный комплекс для дистанционной идентификации транспортного средства, состоящий из компонентов, интегрированных в транспортное средство, придорожной инфраструктуры и программного обеспечения, выполняющий функции оповещения водителя о дорожной обстановке, оплаты услуг и др.
ЦРЭИТС

## Slide 3
Цифровая экосистема ЦРЭИТС
Инфраструктура дороги, включая сервисы платных дорог и беспилотного транспорта
Сервисы ГК «Автодор» и ООО «Автодор – Платные Дороги»,
сервисы беспилотного транспорта
Приемо-передатчик
(ВЧ часть)
Модем
Вычислитель
(НЧ часть)
VIN
Сервис СВП
Сервис парковки
Прочие сервисы
БТС
ЦРЭИТС
Инфраструктура автомобиля,
в том числе с панелью приборов,
мультимедийным
и голосовым сообщением
DSRC

## Slide 4
Единое устройство ИТЭЛМА с полностью интегрированным блоком ЦРЭИТС
БЛОК ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ
Блок телематических сервисов «ИТЭЛМА» (БТС), включающий в себя поддержку различного функционала и пользовательских приложений, в том числе транспондера для проезда по платным дорогам, отправку и получение телематических данных ТС и другие функции
ИНТЕГРАЦИЯ В АРХИТЕКТУРУ ТС
Телематический блок «ИТЭЛМА» интегрируется в архитектуру транспортного средства для взаимодействия с потребителями сервисов через отображение информации и приём команд через экран мультимедиа, комбинацию приборов, голосовые подсказки

## Slide 5
ЦРЭИТС является полностью отечественным решением. Произведена интеграция низкочастотной части ЦРЭИТС на единую печатную плату телематического блока ИТЭЛМА.
К блоку БТС подключается внешняя антенна транспондера (высокочастотная часть). Выполнено несколько испытаний на инфраструктуре платных дорог с положительным результатом.
ЦРЭИТС
Единое устройство ИТЭЛМА с полностью интегрированным блоком ЦРЭИТС
пломба, саморез
крышка батареи
аккумуляторная батарея
ААА 600 mAh
3,6 V NI_MH
крышка
модуль электронный с разводкой
НЧ-части
транспондера
корпус
саморез
этикетка

## Slide 6
ЦРЭИТС: возможности для водителя
Информация о ситуации
на дорогах
Устройство отображает информацию о дорожной обстановке на экранах бортовых систем автомобилей и оповещает голосовыми подсказками об авариях, плохой погоде, заторах, дорожных работах и многом другом
Приемо-передатчик предоставляет водителям уникальный способ взаимодействия с инфраструктурой скоростных дорог без использования спутникового позиционирования и расширенные возможности поиска транспортных средств в случаях угона
устройство позволяет оплачивать услуги парковки, услуги MФЗ, заправку/зарядку, а также другие товары и услуги, не выходя из своего транспортного средства
Поисковая метка
Удобная оплата
01
02
03

## Slide 7
ЦРЭИТС: возможности для водителя
Панель приборов водителя
Мультимедиа система

## Slide 8
Поисковая метка
М1
4,6 км, Трехгорка
3086595 0000 1750 3043

## Slide 9
РЕЖИМ «FAST TRACK»
НА ПЛАТНЫХ ДОРОГАХ
Бонусы от ГК «Автодор»
15%
скидка на проезд по скоростным дорогам
6000
приветственных баллов /9 000/12 000
до

## Slide 10
Идентификация транспортного средства с помощью безопасного, зашифрованного протокола обмена
Рекомендации водителю
о прохождении ТО
в авторизованных сервисных центрах на основании данных
о пробеге и геолокации ТС
Возможность сбора и обмена статистикой с автопроизводителем об активности пользования в части инфраструктуры платных дорог, увязки с пробегом автомобиля и анализа Big Data
ЦРЭИТС: возможности для автопроизводителя
Цифровой радиоэлектронный идентификатор (аналог vin)
Для развития цифровой
Экосистемы и цифровых
Сервисных услуг
Программное обеспечение транспондера допускает выделение определенной области памяти устройства для автопроизводителя, который может создать и привязать различные внешние сервисы
Возможность развития собственных сервисов, включая оплату сторонних услуг на дилерских центрах
Наличие встроенного устройства, соединённого одновременно с архитектурой автомобиля и внешней средой позволяет осуществлять взаимодействие перспективного беспилотного транспорта с инфраструктурой платных дорог
Встроенное платежное средство
(«Машина, как банковская карта»), технологический задел в части беспилотного транспорта
Повышение лояльности покупателя к отечественному производителю автомобиля
Увеличение объёма продаж корпоративным клиентам
Стимулирование спроса физических лиц на новые ТС за счет бонусов ГК «Автодор» и инноваций, заложенных в ЦРЭИТС
Добавленная ценность товара

## Slide 11
Карта реализации проекта в соответствии с внутренним стандартом НПП «ИТЭЛМА», основанном на APQP
Предоставление ТКП
Заморозка конструкции и функционала
Заморозка 3D и ГЧ
01
02
03
05
04
Поставка
pre-VC образцов
Подписание
РPC образцов
Подписание
РSW образцов
ЗАПУСК
ПРОИЗВОДСТВА
ОСНАСТКИ
СБОРКА VC
АВТОМОБИЛЕЙ
ЗАПУСК
СЕРИИ
НОМИНАЦИЯ
VC
СБОРКА РТ2
АВТОМОБИЛЕЙ
РТ2
СБОРКА
ПРЕДСЕРИЙНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Поставка
VC образцов
СЕРТИФИКАЦИЯ В СОСТАВЕ А/М
КОМПОНЕНТНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Поставка
РТ2 образцов
Поставка
РТ1образцов
на текущий момент выполнены предпроектные работы
разработан и испытан на объектах платных дорог полнофункциональный прототип
подобрана вся элементная база устройства и разработано программное обеспечение
проработана схема производства устройства на существующих линиях

## Slide 12
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!